## Slide 1: ディジタル信号演算
白 井 豊
本スライドは以下のWebでダウンロードできます。
http://souzousha.iinaa.net/www/SignalProcessing/

## Slide 2: ディジタル信号演算
１．信号とシステム
２．ディジタル信号とアナログ信号
３．アナログ入出力インターフェースの基礎
４．信号処理プロセッサ
５．時間領域と周波数領域
６．線形システム
７．ディジタルフィルタ
８．逆フィルタ

## Slide 3: １．信号とシステム
１．１ ディジタル信号処理の対象
１．２ 信号処理処理システム
１．３ 離散信号とアナログ信号
１．４ 表現の違い
１．５ ディジタル信号処理

## Slide 4: １．１ ディジタル信号処理の対象
実世界（Real world）
アナログ世界
計算機内世界（Cyber World）
ディジタル世界
A/D変換
D/A変換
ディジタルを通して
アナログ世界を
解釈する
ディジタルから
アナログ世界に
働きかける

## Slide 5: アナログ世界とディジタル世界
実世界（Real world）
アナログ世界
ディジタル信号処理
アナログ／ディジタル インターフェース
再生・制御 圧縮・雑音除去 計測・分析

## Slide 6: 注意すること！
同じ信号が異なって見える。
  ディジタルそのものは元のアナログではない。
  元のアナログに近づける必要がある。
分析・演算手法の類似点・相違点
  似ているようで異なる処理がある。
  異なるようで同じ処理がある。

## Slide 7: １．２ 信号処理システム Signal Processing System
時間信号 f (t), g (t)
画像信号 f (x, y), g (x, y)
System
内部状態 p
入力信号 f
出力信号 g
g = S( f, p)
入力信号 f と内部状態 p に対して何らかの処理を行って g を出力

## Slide 8: 通信・制御・情報処理
制御
対象
通信路
（帯域制限）
通信
送信信号
受信信号
速度＋伝送品質
雑音
制御
装置
制御
制御信号+目標値
制御結果
安定性＋実時間処理
雑音・外乱
目標値と制御結果の差
情報抽出・
加工・蓄積
情報処理
入力データ
出力データ
機能性＋性能＋利用性

## Slide 9: １．３ 離散信号とアナログ信号 Discrete Signal and Analog Signal
青線 ：アナログ信号
棒グラフ ：離散信号
離散時間信号(discrete-time signal)ともいう。
上記離散信号を
PAM(Pulse Amplitude Modulation)信号という。
PAM信号の振幅値をディジタル値に変換したものを
PCM(Pulse Code Modulation)信号という。

## Slide 10: １．４ 表現の違い （１）波形の意味の違い
アナログデータ
■波形そのものが意味を持つ。
ディジタルデータ
■電圧／電流の高さでビットのオン／オフを表す。
■ビットのオン／オフの組合せが意味を持つ。

## Slide 11: （２）アナログデータの通信上の品質確保
波形そのものが意味を持つ ⇒ なるべく元の波形を維持する。
■波形が劣化することで，音質や画質が悪くなる。
原因
■雑音の混入
■周波数による減衰率の違い
対策（品質を確保するために様々な技術が必要）
■雑音除去
■高周波成分を増幅して送信 ⇒ 受信側で調整（プリエンファシス）

## Slide 12: （３）ディジタルデータの通信上の品質確保
電圧の高低がビットのオン／オフを表す。
多少，波形がくずれても，電圧の高さだけに着目することで
元のパルス波形に戻すのは簡単
オン
オフ
劣化
整波

## Slide 13: （４）通信回線上は単なるビット列
ディジタルデータはいわゆる抽象的なデータ表現
■数値データ（音声波形など）
■コード表現（文字列，通信符号など）
■画像の画素（画像，動画など）
メディアの融合（テキスト，音声，画像，動画）
解釈自由

## Slide 14: 【注意】
ディジタルデータの優位性
ディジタル信号処理の下位で
アナログ回路が用いられることも多い
アナログ回路が不要ということではない！

## Slide 15: １．５ ディジタル信号処理 Digital Signal Processing
System
内部状態
(制御信号・命令）
ディジタル信号
ディジタル信号
アナログ信号
A/D変換
アナログ信号
D/A変換

## Slide 16: Ａ／Ｄ（Analog to Digital） 変換処理の手順
アナログ信号入力
標本化(サンプリング)
量子化
ディジタル信号出力

## Slide 17: 標本化周波数
Ts
赤丸( ) ：標本化データ
Ts ：標本化周期（またはサンプリング間隔）
fs = 1／Ts ： 標本化周波数（またはサンプリング周波数）

## Slide 18: ＰＡＭ信号とＰＣＭ信号
①パルス振幅変調（PAM:Pulse Amplitude Modulation）
音声信号をパルスの振幅変化に変換。雑音やひずみによって振幅が変化し伝送品質が劣化する。
②パルス符号変調（PCM:Pulse Code Modulation）
パルスの有無の組合せによる符号(0と1だけの繰り返し)で伝送する。伝送路による伝送品質に対する影響が少ない。
（通信回線上はPCM信号を伝送路符号化したもの）
前の例はＰＡＭ信号
電話の音声信号は以下の8ビットのPCM
8016(12810)=0.00, FF16(25510)=1.00, 0116(110) = -1.00