## Slide 1: ２．ディジタル信号と アナログ信号
２．１ A/D変換
２．２ 標本化定理
２．３ D/A変換
２．４ 昨今のA/D変換とD/A変換
２．５ 標本化定理についての留意点

## Slide 2: ２．１ Ａ／Ｄ変換 （１）音の伝送・処理と ディジタル信号処理
伝送・処理
内部状態
(制御信号・命令）
ディジタル信号
（電気または光）
ディジタル信号
（電気または光）
電気信号（アナログ）
A/D変換
電気信号（アナログ）
D/A変換
音
マイク
音
スピーカ

## Slide 3: Ａ／Ｄ（Analog to Digital） 変換処理の手順
アナログ信号入力
標本化(サンプリング)
量子化
ディジタル信号出力

## Slide 4: （２）標本化（サンプリング)
標本化 ：一定周期でアナログ信号を抽出すること
赤丸( ) ：標本化したアナログ信号＝離散（時間）信号 X(nTs)
Ts ：標本化周期（またはサンプリング間隔）
fs = 1／Ts ：標本化周波数（またはサンプリング周波数）
Ts
Ts
0
2Ts
3Ts
4Ts
5Ts
6Ts
7Ts
t
X(t)

## Slide 5: 離散（時間）信号
時間を整数化（Tsを単位とする）→ 整数 k や n で表現
アナログ時間 t との対応 → t = kTs
離散（時間信号）はアナログ信号（実数）の数列
Ts
1
0
2
3
4
5
6
7
t
X(t)
x(0)
x(1)
x(2)
x(3)
x(4)
x(5)
x(6)
x(7)

## Slide 6: （３）アナログ離散信号→ＰＡＭ信号 （アナログ信号を整数化：量子化という）
離散（時間）＝実数の数列
{ xa (0), xa (1), …，xa (k), …}
ディジタル信号（ＰＡＭ信号）＝整数の数列
{ xd (0), xd (1), …，xd (k), …}
量子化

## Slide 7: （４）量子化
量子化単位Δを決めて，その整数倍の値とする。
8ビット単位(0～255) → Δ = 1 / 256
16ビット単位(0～65,536）→ Δ = 1 / 65, 536
一般にnビットのとき → Δ = 1 / 2n=2－n
離散信号：xa (k) = { 1.3×Δ, 2.7×Δ, 3.4×Δ, …}
↓ ↓ ↓ （四捨五入のとき）
ディジタル信号：xa (k) = { 1, 2, 3, …}
1Δ
0
2Δ
3Δ
4Δ

## Slide 8: （５）実用的なデータ形式
電話の場合8ビットだが，絶対値が小さいほどS/N比が悪くなるので，絶対値が小さいほど量子化単位Δを小さくする方法を採用している。
WAVファイルの場合，8ビットだがアナログの +1.0を127にし，得られた結果に128を加算して正の整数として格納する。
音楽等のCDでは，16ビット，32ビットとして音質向上を図っている。
8ビットや16ビットであっても，計算途上の桁落ちや切捨てなどの演算誤差を避けるため，計算機内部では24ビット，32ビットとビット数を増やして演算したり，浮動小数点で演算を行うことが多い。

## Slide 9: （６）量子化誤差
切捨てのとき
切上げのとき
四捨五入のとき
0
1
－1
－2
2
誤差 1.0
0
1
－1
－2
2
誤差 0.5
0
1
－1
－2
2
誤差 1.0
真値
真値
誤差 －0.5
真値

## Slide 10: 量子化誤差の確率密度関数
切捨てのとき
切上げのとき
四捨五入のとき
誤差の平均 = ーΔ/2
P(e)
平均
1/Δ
e
0
ーΔ
－Δ/2
P(e)
平均
1/Δ
e
0
Δ
Δ/2
P(e)
1/Δ
e
0
Δ/2
ーΔ/2
誤差の平均 = Δ/2
誤差の平均 = 0

## Slide 11: 量子化誤差の二乗平均と分散（その１）
切捨てのとき
切上げのとき

## Slide 12: 量子化誤差の二乗平均と分散（その２）
四捨五入のとき
まとめ
統計量 | 切り捨て | 切り上げ | 四捨五入
平均 | ーΔ/2 | Δ/2 | 0
二乗平均 | Δ2/3 | Δ2/3 | Δ2/12
分散 | Δ2/12 | Δ2/12 | Δ2/12

## Slide 13: 量子化雑音と量子化単位Δ
信号の最大電圧=10V, 最小電圧=－10Vを16ビットで表現するとき
Δ = 10/32,768 ≒ 300 〔μV〕
【量子化誤差の実効値】
≒100 〔μV〕
0
ー10V
ー10V
ー32,768
32,768
216等分

## Slide 14: 量子化雑音とＳＮ比
16ビットで表現される最大振幅正弦波
（正確には，振幅値は215ー1だが最後に近似値を求めるため簡単にする）
正弦波信号のパワー（振幅の2乗の1/2)は
量子化雑音のパワー（Pn = Δ 2/12)

## Slide 15: Lビットの場合のＳＮ比
Lビットで表現される最大振幅正弦波
(正確には振幅 2(L-1)ー1）
正弦波信号のパワー（振幅の2乗の1/2)は
量子化雑音のパワー（PN = Δ 2/12)

## Slide 16: （７）ＡＤ変換時の注意点 ①過大入力
過大入力（オーバーフロー）のときのクリッピング
処理結果に重大な結果を及ぼすことがある。
⇒計測結果をグラフ表示して確認するとよい。
ステレオ入力端子を持つＰＣ等で音声入力するときはドライバの処理に注意

## Slide 17: ステレオ入力端子を持つＰＣの場合
モノラル録音するときA/D変換器で最大1でクリッピングされたあと，LとRに0.5を乗じて加算
（Windows XPでは確実にこうなっている)
A/D変換
A/D変換
0.5
0.5
+
L
R
見かけ上，0.5でクリッピングされたような振る舞いをみせる。

## Slide 18: ②直流成分（バイアス）
信号の二乗和によるパワー計算や信号間の相関を計算する場合に重大な影響を及ぼす。
直流成分

## Slide 19: 無相関だった周波数成分に 直流成分が加わると相関が出てくる
n1が大きければ，n2が大きいという相関関係が生じる。
n1
n2
n1
n2

## Slide 20: 通常の信号処理では 直流成分を除去しておくほうが無難
音声信号等では，たとえば平均値を全体から差し引く。
直流除去フィルタを持つA/D変換器やD/A変換器もある。
ただし，画像信号では直流成分が必要である。

## Slide 21: ③録音時の確認
録音前の背景雑音の確認
騒音，電磁波等による雑音，
聴こえない雑音
（超低周波：30Hz以下，超高周波：20kHz以上）
（人によって最低可聴値が異なることに注意）
（年齢により，2kHz以上が聴こえなくなることが多い)
録音後の確認
視聴
波形
スペクトルの確認

## Slide 22: （８）ＰＣＭ化
ＰＣ等による信号処理では，ＰＡＭ信号のまま処理・格納する。
通信の場合，これを1／0のビット列に変換して伝送路に乗せる。ただし・・・

## Slide 23: ＰＣＭ信号のＳ／Ｎ比
ビット数と信号対雑音比
ビット数Ｎ レベル数２Ｎ Sp／Nf
４ 16 35 ［ｄＢ］
５ 32 41
６ 64 47
７ 128 53
８ 256 59
９ 512 65
１０ 1,024 71
１１ 2,048 77
１２ 4,096 83
１３ 8,192 89
１４ 16,384 95
１５ 32,768 101
１６ 65,536 107
Ｓp:信号の最大振幅値, Nf:雑音の実効値
Ｓp/Nf
bit数
Ｓp／Nf＝6.02×N＋10.8 [dB]

## Slide 24: （９）伝送符号形式 伝送符号形式の必要性
再生中継器では，パルス有無のタイミングを
受信パルス符号列で識別する．
パルスがない状態(0が続くこと)が長く続くと，
再生中継機能が機能を果たさなくなる可能性
0 符号の連続を極力抑えるための符号．
この符号を伝送符号形式と呼ぶ．

## Slide 25: 再生中継器
伝送路に送出された信号は，
伝送媒体の特性や外部からの雑音によりひずみを受けるので，
伝送路間をつなぐ中継器で増幅(アナログ中継器)したり，
パルスを再生(デジタル中継器)する．
等価増幅
識別再生
リタイミング
入力
伝送路より
出力
伝送路より
（注）受信時にも同じような処理がなされる。

## Slide 26: 再生中継器周辺の波形
－判定レベル
V/2
V/2
V
V
＋判定レベル
A1
A2
A3
A4
①原パルス
②中継入力
パルス
③等価増幅器出力パルス
④タイミング
パルス
⑤再生パルス

## Slide 27: 伝送路符号の例
バイポーラ方式（あるいはAMI方式）
AMI:Alternate Mark Inversion
信号 0 のとき電圧を 0 ボルト，
信号 1 のとき電圧を＋Eボルト，－Eボルトを交互に出力
＋E
－E
0
1
0
1
1
1
1
0
0
1
1
1
0
0
1
1
0
1
0
1
1
1
1
0
0
1
1
1
0
0
1
1
0
01
10
01
01
01
01
10
10
01
01
01
10
0
01
01
10
マンチェスタ方式（信号 1 のとき 01，信号 0 のとき 10）
LANで主に使用される。

## Slide 28: 色々な伝送路符号
伝送路符号の変換則
④B6ZS(Bipolar with 6 Zeros Substitution)
②AMI
(Alternate Mark Inversion)
①2進信号
③HDB3(High Density Bipolar 3)
置換パターン
置換パターン
置換パターン
⑤CMI(Coded Mark Inversion)
1
1
1
1
1
⑥4B-3T(4 Binary – 3 Ternary )
⑦8B1C
(8 Binary with 1 Complement inversion)
0 V A 0 V A
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 V
A 0 0 V
C
C

## Slide 29: 伝送符号について
通信工学等の他の講義に詳細は任せる。
ビットデータとして伝送路に送信するには，伝送符号に変換する必要があるということを理解すること。