## Slide 1: ２．ディジタル信号と アナログ信号
２．１ A/D変換
２．２ 標本化定理
２．３ D/A変換
２．４ 昨今のA/D変換とD/A変換
２．５ 標本化定理についての留意点

## Slide 2: ２．３ D/A変換 （１）ＤＡ変換のしくみ
通信の場合，伝送路符号をＰＣＭ信号，
そしてＰＡＭ信号に変換する処理が前処理として必要。
通信の場合
ディジタル信号
(PAM信号)
離散時間信号
アナログ信号
受信
PCM
PAM変換
理想的
D/A変換
理想的
ローパス
フィルタ
広義のD/A変換

## Slide 3: （２）離散信号間を どのようにつなぐか？
元のアナログ波形に最も近いつなぎ方が望ましい

## Slide 4: 〔参考〕sinc関数
孤立矩形関数のフーリエ変換がsinc関数である。
(非正規化sinc関数)
(正規化sinc関数)
信号処理では後者を使う

## Slide 5: 〔参考〕sinc関数 雑学
sinc関数は，英語でカーディナルサイン(cardinal sine)と呼ばれるが，表記はラテン語のsinus cardinalisの省略形である。
cardinalとは「主要な」，「基本的な」という意味。
x=0のとき心配な人は以下の展開で安心を！

## Slide 6: 〔参考〕sinc関数 Excel等で確認するには
Zero Divideが発生するので，以下のようにx = 0のとき1に設定するよう判定する。

## Slide 7: 波形の復元（１）
sin(πt－nπ)/(πt－nπ)という関数
x(0)を0としたのでx(1)からはじめる。
絶対値はビット数が少ない値0.01012=0.312510を使う。
x(1)
x(2)
x(0)
x(3)
x(4)
x(5)
x(6)
x(7)
x(1)の高さで標本化周期のN倍周期の
sinc関数
x (1) すなわち t = π のとき以外は 0 となる

## Slide 8: 波形の復元（２）
x(1)のsinc関数にx(2)の高さを持ったsinc関数を加算する。
それぞれの点はx(k)そのものになる
x(1)
x(2)
x(0)
x(3)
x(4)
x(5)
x(6)
x(7)
x (2)の高さを持った
sinc関数

## Slide 9: 波形の復元（３）
すべてのsinc関数を重ね合わせた結果
x(1)
x(2)
x(0)
x(3)
x(4)
x(5)
x(6)
x(7)
x(0)からx(7)のsinc関数を重ね合わせた結果

## Slide 10: Excel 式定義で計算（１）
まず1行目に標本番号をB1以降に入力します。ここでは0から7（B1～I1）の計8個を入力しました。
2行目に例題とする信号をB2以降に入力します。ここでは
{0, 0.3125, 0.3125, 0, - 0.3125, -0.3125, 0, 0.3125}
を入力しました。
③ それぞれの標本番号に対する位相を入力します。標本番号化×πの値を入力しますが，前の標本番号にπを加算しています。
④ 4行目には以降に続くデータのための見出しを入力しています。
⑤ A列の5行目に0, 6行目に「=A5+PI()/20」と入力し，これをA156まで複写します。

## Slide 11: Excel 式定義で計算（２）
⑥ B5に次のように入力して， B5～I156の範囲に複写します。
=B$2*IF(($A5-B$3)=0, 1, SIN($A5-B$3)/($A5-B$3))
⑦ J5に，以下のように入力してJ6～J156に複写します。
=SUM(B5:I5)
⑧ J5～J156が補間結果になります。

## Slide 12: Ｃ言語で計算（１）
#include "stdio.h"
#include "math.h"
#define PI 3.14159265358979
#define N 8 //分割数
double dt[]={0, 0.315, 0.315, 0, -0.315,-0.315, 0,
0.315, 0.315, 0,-0.315,-0.315, 0};
double sinc(double th){
if(abs(th)<1E-30)return 1;
return sin(th)/(th);
}
int main(){
int k, i ;double DT=PI/(double)N, T, R;
printf("t,y");
for(k=0; k<=(N*10);k++){
T=DT*k;R=0;
for(i=0; i<13; i++)R+=dt[i]*sinc(T-PI*i);
printf("\n%lf,%lf",T,R);
}
getchar();
}

## Slide 13: Ｃ言語で計算（２）
Ｎ＝２のとき
Ｎ＝８のとき

## Slide 14: 理想ローパスフィルタ
0～fsの周波数を通過（ゲイン1）
fs以上の周波数を遮断（ゲイン0)
(パルス列をローパスフィルタに通すとsinc関数で補間したことと同じ)
1
fs/2

## Slide 15: （３）サンプルホールド回路 SH回路(sample hold circuit)
入力信号をサンプルして一定時間保持(ホールド）する回路。
D/A変換された信号とローパスフィルタとの仲立ちをする回路
サンプルホールド回路
理想的
ローパス
フィルタ
ディジタル
信号
ローパスフィルタ組込みD/A変換器
D/A
変換器
アナログ
信号

## Slide 16: SH回路の基本原理
VINの電圧
スイッチＯＮ
スイッチＯＦＦ
VOUT
SW
VIN
CH
VOUT
SW
VIN
CH
t
V
t
t
V
V
Sample動作
Hold動作

## Slide 17: SH回路の基本形
非反転型SH回路
反転型SH回路
－
＋
－
＋
VOUT
SW
VIN
CH
サンプルクロック
－
＋
－
＋
VOUT
SW
VIN
CH
サンプルクロック
RF
RH
RS

## Slide 18: スイッチの漏れ電流の 影響を緩和したSH回路の実例 LTspice Users Club(http://cc.cqpub.co.jp//system/contents/1609/)から引用
実際には，スイッチの漏れ電流の影響を緩和させるために次のように 2 個のスイッチを使うことも多い。
基本的にはD/A変換器のクロックと動作させるが，最終電圧に落ち着くまでのセトリングタイム（settling time）分だけ位相を遅らせることで，信号品質を劣化させる不要な信号を除去する。
S2の
漏れ電流
CH
SW
S1
CLK
SW
S2
CLK
－
＋
U1
V－
V＋
LT1055
－
＋
U2
V－
V＋
LT1055
R1
1meg
VIN
VOUT
100 p

## Slide 19: D/A変換とSH回路の動作
D/A変換クロックCkクロックOnでD/A変換開始
S/HクロックのHレベルで信号サンプリング
S/HクロックのLレベルで信号保持（ホールド）
t1
TH
TS
TH
TS
t2
ホールド時間
サンプル時間
ホールド時間
サンプル時間

## Slide 20: （４）アパーチャ効果（１）
理想的なD/A変換では時間領域出力はインパルス列（周波数領域では矩形状）
実際のD/A変換では時間領域出力は階段状の信号
（保持処理：0次ホールド→高域側の振幅が減衰）
高域側振幅が減衰することをアパーチャ効果(aperture effect）という。

## Slide 21: （４）アパーチャ効果（２）
理想的なD/A変換
実際のD/A変換
アパーチャ効果により，伝達関数は次のようになる
nT
y ( nT )
nT
y ( nT )
f
Y( f )
2fs
fs
f
Y( f )
2fs
fs
高域側の周波数成分が
減衰してしまう現象

## Slide 22: （５）従来型Ｄ／Ａ変換器の問題点
理想的パルスが出力できない。
理想ローパスが存在しない( fs / 2付近の特性乱れ）
離散時間信号
アナログ信号
理想的
D/A変換
理想的
ローパス
フィルタ
アパーチャ効果
fs / 2付近の特性乱れ

## Slide 23: （９）最近の変換器
オーバサンプリング，ΣΔ変換 → 特性改善
理想ローパスのディジタルフィルタでの近似実現
D/A変換とフィルタの一体化
ただし，特性等をチェックするほうがよい。
  PC等でディジタル正弦波や白色雑音信号等を生成
  D/Aに入力して出力を確認（オシロスコープ，標本化周波数の高いA/D等で逆変換
A/Dフィルタと同様，fs/2の10%程度で逆折り返し（fs/2以上の成分)が発生することがある。