## Slide 1: ３．アナログ入出力インターフェースの基礎
３．１ アナログ入出力インターフェースの種類
３．２ 入出力チャネルの考え方
３．３ 変換の考え方
３．４ 入出力・処理のタイミング
３．５ メモリ
３．６ 消費電力・ノイズ・その他

## Slide 2: ３．２ 入出力チャネルの考え方 （１）入出力チャネル数とは
チャネル ： 入力または出力する信号の単位
チャネル数 ： １枚のデバイスが入力または出力できる信号数
入力チャネル数 ＝ 接続できるセンサ（信号元）の数
出力チャネル数 ＝アクチュエータ（制御対象）の数

## Slide 3: （２）シングルエンド入力と差動入力 シングルエンド入力
信号線とグランド線を２線で接続して電位差で信号元電圧を測定
配線が２本で済む。
ノイズの影響がそのまま出る。
Ｓ
GND
ノイズ
Ｓ
ノイズ
Ｓ
GND
Ｓ
GND

## Slide 4: 差動入力
２つの信号線とグランド線を合計３本で信号元の電圧を測定する方式。このため，ほぼ同じ雑音を拾いやすいツイストケーブルを使う。
①配線が３線必要とな
るのでシングルエン
ド入力に比べ，使用
可能チャネル数が半
になる。
②ノイズが相殺される。
Ｓ
GND
ノイズ
Ｓ
GND
Ｓ
GND
Ｓ
ノイズ
＋
－
ツイストケーブルではほぼ同じ雑音を拾う
Ｂ
Ｂ

## Slide 5: （３）分解能
どの程度の細かさでディジタル表現できるかを示す指標
●分解能が高いほど電圧範囲が細かく区分される。
●最適な分解能は測定したい精度による
【例】0℃から100℃の計測
計測の精度 | 最低の精度 | 分解能
1 ℃ | 1 / 100 | 8 bits ( 0 ～ 255 )
0.1 ℃ | 1 / 1,000 | 12 bits( 0 ～ 4,096 )
0.01 ℃ | 1 / 10,000 | 16 bits( 0 ～ 65,536 )

## Slide 6: （４）入出力レンジ
入出力可能なアナログ電圧・電流の範囲
（バイポーラ（双極性）表示とユニポーラ（単極性）表示がある）
●双極性表示 ー10V～＋10V
●単極性表示 0 ～ ＋5V
センサからの入力，アクチュエータへの出力の電圧・電流と同じか，少し広い範囲のレンジのデバイスを選択する。ただし，最小分割できる電圧・電流（レンジを分解能で除した値）との兼ね合いで選択する。

## Slide 7: （５）ゲイン
入力信号を増幅する機能を持つデバイスがあり，その増幅率を「ゲイン」という。
【例】
外部信号が 0 ～ 2.5 V のとき，レンジ 0 ～ 10 Vの入力デバイスを使うものとすると，4倍に増幅して変換する。
精度が良くなる