## Slide 1: ３．アナログ入出力インターフェースの基礎
３．１ アナログ入出力インターフェースの種類
３．２ 入出力チャネルの考え方
３．３ 変換の考え方
３．４ 入出力・処理のタイミング
３．５ メモリ
３．６ 消費電力・ノイズ・その他

## Slide 2: ３．３ 変換の考え方 （１）変換速度（サンプリング周期）
アナログ信号をどの程度の時間間隔でサンプリングするか，逆にディジタルデータをどの程度の時間間隔でアナログ出力するかを示す。
●変換速度が速いほど再現性の高い変換が可能。
●入力／測定周波数の２倍以上のサンプリング
（ナイキストの標本化定理を思い出すこと）

## Slide 3: （２）変換精度
A/D変換またはD/A変換の際の誤差範囲
● 誤差は 1 LSB単位で表現
【例】分解能12 bitsのA/D変換器，入力レンジ±10V
分解最小単位は
20 / 4,096 ≒ 4.88 mV (1 LSB)
A/D変換器の変換精度が ± 2 LSBとマニュアルに記載されていたら，
4.88×2≒±9.76 mV
の誤差が生じる可能性があるという意味。
【用語】
LSB(Least Significant Bit) ： 2進数の最下位ビットを表す。
MSB(Most Significant Bit) ： 2進数の最上位ビットを表す。
FSR(Full Scale Range) ： レンジの最大値と最小値に差。
・例えば，±10 V のとき 20 V がFSRとなる。

## Slide 4: （３）２進数と最高電圧値との関係 分解能１６ビットの場合
分解能16ビットのアナログ入力デバイスから入力されるA/D変換は，2進数16桁（16進数4桁）になる。
ただし，±10 Vのデバイスでは，マイナス側は
000016 ～800016 → ー10 V ～ 0 V ( 32,76810 )
だが，800016～FFFF16は，32,76710通りなので，出力可能な電圧値は，10 〔V 〕 ー 1 LSBにとなる。
1 LSB = 20 / 65,536 ≒ 0.0003052
だから，最大電圧値 ≒ 9.9997048 〔V〕となる。

## Slide 5: （４）アナログをディジタル値で表現する方法 (a) ストレート・バイナリ
● 電圧の 0 V をディジタル値 0 とし，
電圧増加とともにディジタル値も増加
→ ユニポーラ(単極)型で用いられる。
0V
最大値
FFFF16
000016
ディジタル値
電圧

## Slide 6: (b) オフセット・バイナリ
負電圧の最小（絶対値最大）をディジタル値の 0
正電圧の最大値をディジタル値の最大FFFF16
電圧の 0 V をディジタル値の中間値
（下図は最大値と最小値の絶対値が等しい場合）
最小値
最大値－ 1 LSB
FFFF16
000016
ディジタル値
電圧
800016
0V

## Slide 7: (c) コンプリメント・バイナリ（２の補数表現）
オフセット・バイナリの最上位ビットを反転させて得られる。
結果的にコンピュータの整数表現（負の場合の２の補数表現）と同じになる。
最小値
最大値－ 1 LSB
7FFF16
800016
ディジタル値
電圧
000016
0V