## Slide 1: ３．アナログ入出力インターフェースの基礎
３．１ アナログ入出力インターフェースの種類
３．２ 入出力チャネルの考え方
３．３ 変換の考え方
３．４ 入出力・処理のタイミング
３．５ メモリ
３．６ 消費電力・ノイズ・その他

## Slide 2: ３．６ 消費電力・ノイズ・その他 （１）消費電力
① デバイスの動作には電源が必要。
② どの程度電力を消費するか？

## Slide 3: 電源の供給
通常，電源はＰＣの拡張バスコネクタから供給
実装したボードの最大消費電流の総和は
パソコンの定格電源容量を超えてはならない。
【定格電源容量】
拡張スロットに供給できる電流の総和

## Slide 4: 定格電源容量を超えた場合
① ＰＣの電源電圧の低下
② 暴走などのトラブル
パソコンのスロット拡張
（拡張ユニットの使用）

## Slide 5: 【例】
拡張スロットに供給可能な電源容量 3.6A のＰＣ
① 最大消費電流 1.2 Aのボード2枚
1.2× 2 = 2.4 [A] < 3.6 [A] ⇒ OK!
②最大消費電流 0.8 Aのボード 5 枚
0.8× 5 = 4.0 [A] > 3.6 [A] ⇒ NG!

## Slide 6: （２）ノイズ
① 外来ノイズ
信号伝送ラインの外部から空中伝播
（モータなど動力系機器，近辺の配線，…）
② 内部ノイズ
アナログ入出力回路の接続によるノイズ
（装置間のグラウンド電位差によるオフセット電圧，
配線材料に起因するクロストーク，輻射ノイズ，…）

## Slide 7: （３）その他
市販のA/DまたはD/Aコンバータの特性は，必ずしも教科書的な方針に従っているとは限らない。
実用的な範囲内なら，これでよいとしている場合も多い（特にオーディオ目的のコンバータ）
ディジタルA/Dコンバータといえど，入力直後に簡単なアナログフィルタ（RC回路）を通していることも多い。
次章に示す信号処理プロセッサの利用も…

## Slide 8: ノイズ対策
信号レベルの強化（微弱信号の増幅）
シールドケーブルの使用（飛来ノイズ除去）
ツイストケーブルの使用（クロストーク除去）
計測・制御系と動力系との配線分離(飛来ノイズ除去）
フィルタ回路挿入（ノイズ周波数が特定可能なとき）
差動入出力による接続（飛来ノイズ)
各装置を同一アース線に接続（装置間電位差除去） ただし，接続によっては逆にノイズ原因になる場合も…
移動平均によるノイズ平滑化（高周波ノイズ除去） ただし，応答が悪くなる
ソフト的なフィルタ関数の使用（高周波ノイズ除去） リアルタイム処理には不向き