## Slide 1: ４．信号処理プロセッサ Signal Processor
４．１ 信号処理プロセッサとは
４．２ アーキテクチャとハードウェア構成
４．３ プログラム実行と処理サイクル

## Slide 2: ４．１ 信号処理プロセッサとは （１）信号処理プロセッサの機能
信号処理に特化したマイクロプロセッサ
A/D変換器やD/A変換器を備え，アナログ入出力，ディジタル入出力が可能。
信号処理に関する関数を内蔵し，パソコン等による外部からの制御，データの送受信が可能が可能。
プロセッサによっては，パソコンでのプログラミングが可能で，同プログラムを転送し，ユーザ作成のプログラムを実行できるプロセッサもある。

## Slide 3: （２）信号処理プロセッサの特徴
一般にリアルタイムに実行する。
一連のデータ群に対して大量の演算を素早く行う必要がある。
信号処理では，一定の時間内に処理が完了しないと役に立たないので，演算周期を外部から与えられるようにしているものが多い。
通常，特定の演算を高速に行うことが目的であり，音声処理や画像処理等に使われることが多い。

## Slide 4: （３）単純な信号処理プロセッサ構成
最も単純な信号処理システム
A/D
変換器
信号処理システム
D/A
変換器
アナログ信号
アナログ信号

## Slide 5: （４）歴史 黎明期
ＤＳＰ(Digital Signal Processor)チップ登場前
ビットスライスプロセッサで実装
AMD Am2900ファミリが主にディジタル信号処理の目的に使われていた
ビットスライスプロセッサには乗算器チップもあった。
TRWのTRW1008やTRW1010にはアキュムレータ付きの乗算器チップもあった。

## Slide 6: （４）歴史 第一世代（その１）
1978年，インテルがアナログシグナルプロセッサ2920リリース。ハードウェア乗算器がなく市場に受け入れられなかった。
1979年，AMIがAMI S2811をリリース。これも市場に受け入れられなかった。
1980年，ベル研が試作品 AT&T DSP1を国際会議で発表。同年，NECがμPD7720発表。他，Altamira DX-1では整数パイプラインを4本，ディレイスロットと分岐予測の機能を持っていた。

## Slide 7: （４）歴史 第一世代（その２）
1983年，TIが高性能TMS32010を発売，成功。16ビット積和演算を390ナノ秒で実行する。他、モトローラの56000も成功。
アナログ・デバシセズ社も参入。
第一世代の特徴は、全体システムを構成する信号処理サブシステムを高性能化するためにディジタル処理が利用された。すなわち，入力部と出力部には必ずA/D変換器，D/A変換器が入っている。

## Slide 8: （４）歴史 第二世代
第二世代の特徴：
メモリを3つ持ち、2つのオペランドを同時アクセス。短いループの高速化サポート，モジュロアドレッシング機能を備える。24ビット積和演算が24ナノ秒。
代表例はAT&T DSP16A，モトローラDSP56001

## Slide 9: （４）歴史 第三世代
第三世代の特徴：
アプリケーション専用ユニットの搭載。高速フーリエ演算，行列演算等を高速化。
モトローラMC68356では，複数プロセッサコアの並列動作を可能とした。
1995年以降，TIからTI TMS320C541，TMS320C80等が提供される。

## Slide 10: （４）歴史 第四世代
第四世代の特徴：
命令セットの変更と命令デコードの変更。VLIWやスーパースカラーアーキテクチャ登場。積和演算3ナノ秒。
音声だけでなく，画像，動画にも適用するようになった。
PCの高性能化と共に高処理能力を必要とする用途を徐々に奪われつつあり，動画処理以外への適用へと用途が拡大している。マルチメディア向け組込み計算機への展開が始まっている。