## Slide 1: ４．信号処理プロセッサ Signal Processor
４．１ 信号処理プロセッサとは
４．２ アーキテクチャとハードウェア構成
４．３ プログラム実行と処理サイクル

## Slide 2: ４．２ アーキテクチャとハードウェア構成 （１）アーキテクチャ 構成
プログラムメモリとデータメモリの分離。
仮想メモリやメモリ保護をサポートしない。
ＤＭＡ（Direct Memory Access : CPUを経由しないで入出力デバイスと入出力を行う機構）を頻繁に使用

## Slide 3: 番地指定
ハードウェアによるモジュロアドレッシング。境界チェックを行わない。
ビット反転番地指定方式。高速フーリエ変換に有理。

## Slide 4: 命令
高速乗算器を持つ（FIR回路や高速フーリエ変換では積和演算が重要）。
遅延分岐方式により，大量の繰り返し演算を高速に実行できる。
並列性を意識した命令を持つ。

## Slide 5: 命令実行
浮動小数点演算は直接データバスに組み込まれている。
積和演算器を並列動作させることができる。
並列性を強化する命令(SIMD, VLIW, スーパースケーラ等）も持つ。
ハードウェアでループを制御できるので，繰り返し処理のオーバーヘッドを低減できる。（時間同期でプログラム単位に割込み）

## Slide 6: （２）市販プロセッサの一般的構成
【ハードウェア】
CPU
ディジタル出力
（PWM出力可の機種もある）
入出力同期
（FPGAで実装されることが多い)
D/A
A/D
アナログLPF
電流
制限
アナログ
入力
アナログ
出力
ディジタル入力
エンコーダ入力
ＰＣ
ＵＳＢ
通信機能
USB同期
レコーダ処理
D/A信号生成
パルスカウンタ
など