## Slide 1: ５．時間領域と周波数領域
５．１ 直交変換
５．２ アナログ信号のフーリエ変換
５．３ ディジタル信号の周波数変換
５．４ 窓関数

## Slide 2: ５．１ 直交変換 （１）直交変換とは orthogonal transform
サンプリングされた信号 f [n], n = 0, 1, …を
関数系 g [n, k]を使って級数展開できたものとする。
このとき，信号f (n)の性質を説明するために，
f (n)そのものではなく，
係数 a0, a1, a2，…等の値で説明することができる。
関数系g [n, k]が直交している場合，直交変換という

## Slide 3: （２）関数が直交するとは？
関数系g [n, k]に対して，以下の内積がk ≠ jのとき0になるとき，「関数が直交する」という。
【関連】ベクトル演算（以下の関係を思い出そう）
ベクトルが直交しているとき内積 = 0
同じ単位ベクトルの内積 = 1

## Slide 4: （３）関数の直交とベクトルの直交
次のような関係をベクトルとして考えると
直交関数系の考え方は理解しやすい。
長さ = 1
長さ = 1
g2(t)
g1(t)
f (t)
a1
a2

## Slide 5: （４）関数の直交分解
任意の関数 f (t)は直交基底関数 g1(t), g2(t), …によって
直交分解することができる。
関数の内積は，積の積分で定義される。
すなわち，複素数を考慮すると以下のように表現できる。
なお，* は共役複素数を示す。

## Slide 6: （５）直交変換の例
フーリエ(Fourier)変換
ラプラス(Laplace)変換
カルーネン・レーベ(Karhunen-Loeve)変換
アダマール(Hadamard)変換
ハール(Haar)変換
離散的フーリエ変換(DFT)
離散的コサイン変換(DCT)
Z変換（ラプラス変換＋フーリエ変換の離散化）

## Slide 7: （６）直交系の確認
式展開して確認するのが常道であるが，
確認が困難なとき，簡単なプログラムで確認。
【関数系の直交を確認するためのプログラム】
#include "stdio.h"
#include "Complex.h"
Complex g(int N, int n, int k){return expJ(2.0*PI*n*k/N);}
int main(void){
int k1, k2,N=10;
while(scanf("%d,%d",&k1,&k2)!=EOF){
Complex T=Complex();Complex Z;
for(int i=0;i<N;i++)T = T + g(N, i,k1)*g(N, i,k2);
printCom(T);printf("\n");
}
getchar();
return 0;
}

## Slide 8: ダウンロードまたはコピー＆ペースト
複素数関連プログラムは，以下のWebの「28.DKA法による高次代数方程式の解法」で「複素数とフーリエ変換」をクリックするとコピー＆ペーストできます。
http://souzousha.iinaa.net/www/SourceC.html#C28

## Slide 9: 拙著書籍案内
関連する話題が以下の拙著にも掲載
「ExcelとVBAによる実用数値解析入門」第6章 フーリエ変換
「C言語とAPIによる画像処理」第6巻 フーリエ変換（Kindle版）
「Python 3.6 による画像処理」第6巻 フーリエ変換（Kindle版）
「理工系のための納得する数学の基礎」第9巻ラプラス変換（Kindle版)
「工学系のための複素数の話」第6巻 複素数とフーリエ変換（Kindle版）
「工学系のための複素数の話」第8巻 Z変換（Kindle版）
「工学系のための複素数の話」第9巻 伝達関数（Kindle版）