## Slide 1: ５．時間領域と周波数領域
５．１ 直交変換
５．２ アナログ信号のフーリエ変換
５．３ ディジタル信号の周波数変換
５．４ 窓関数

## Slide 2: ５．３ ディジタル信号の周波数変換 （１）ディジタル信号に適用される周波数変換
Ｚ変換
DFT（離散的フーリエ変換）
FFT（高速フーリエ変換）DFTと同じ結果
ただし，本講義では，
ディジタル信号演算に必要な部分だけを説明する。
数学的な定理証明については省略する。

## Slide 3: 周波数変換に関連する拙著の紹介
「ExcelとVBAによる実用数値解析」第6章フーリエ変換
「これならなっとくＣ言語へのいざない」第Ⅱ編プログラム集 4.6 フーリエ変換
Kindle版「工学系のための納得する数学の基礎」第9巻 ラプラス変換
Kindle版「工学系のための複素数の話」第6巻 複素数とフーリエ変換
Kindle版「工学系のための複素数の話」第8巻 Z変換
Kindle版「工学系のための複素数の話」第9巻 伝達関数
Kindle版「Python 3.6による画像処理」第6巻 フーリエ変換（特に2次元DFT / FFT）
Kindle版「C言語とAPIによる画像処理」第6巻 フーリエ変換（特に2次元DFT / FFT）
Kindle版「音楽・数学・物理」第3巻 音色と波形（3.2 フーリエ変換）
特にKindle版については，
１ドル～3ドル（日本円で100円から300円程度）程度なのでお気軽に！
タブレットやスマホでもKindle端末アプリを無料ダウンロードできるが，
式展開が多いので，スマホじゃちょっときついかも・・・
Kindle端末そのものより，カラー表示できるタブレットのほうが見やすい。

## Slide 4: （２）Ｚ変換 Ｚ変換の定義式
Ｚ変換（時間領域⇒周波数領域）
逆Ｚ変換（周波数領域⇒時間領域）
ただし，この積分は通常つかわないで逆Ｚ変換する
x(k) : 離散信号
z ：周波数領域を示す複素変数
X(z) ：信号x(k)のZ変換

## Slide 5: Ｚ変換の例 （難しいと思わないで！⇒やり方を覚える）
ディジタル信号＝数列
Z－kを乗じて総和をとる Σ
Z変換とはzの多項式

## Slide 6: Ｚ変換の数値例 （難しいと思わないで！⇒やり方を覚える）
ディジタル信号＝数列
z－kを乗じて総和をとる Σ
Z変換とはzの多項式

## Slide 7: 逆Ｚ変換の実際
各zー k の係数
（k = ー∞ ～ ＋ ∞ ）
zの関数系を色々考えることができるので，この式を直接使うことは少ない。
実際には，X(z)をzの級数として表現し，係数を時間信号とすることが多い。
級数展開
逆Z変換

## Slide 8: Z変換の特徴
アナログのラプラス変換を離散化したのがZ変換である。
離散系伝達関数を得ることができ，系の特性を把握することができる。
フィルタ設計やシステム解析などに使うことができる。
ディジタル信号を多項式として簡単に扱うことができる。

## Slide 9: Z変換の性質
【線形性】
【時間遅延】
【微分】
【畳み込み】
【複素伸縮】

## Slide 10: （３）離散フーリエ変換 離散フーリエ変換（DFT）とは
離散フーリエ変換（DFT：Discrete Fourier Transformation）とは，有限長の離散信号に対するフーリエ変換。
有限個の離散スペクトルを得る。
高速化版として，高速フーリエ変換（FFT：Fast Fourier Transformation）がある。
計算結果はDFT = FFT
（コンピュータで計算できるフーリエ変換）

## Slide 11: DFTの定義 以下，離散フーリエ変換をDFTと略称
定義式
逆変換（IDFT：inverse Discrete Fourier Transformation）
k（時間)=0, 1, 2, …，Nー1)
p（周波数番号)=0, 1, 2, …，Nー1)
指数が正（DFTの逆)である
ことに注意

## Slide 12: DFTの行列表現
a = ー2π/Nと置くと eー2πkpj/N = e kpaj
N次元ベクトルからN次元ベクトルへの直交変換
スペクトル
直交（ユニタリ）行列
時間信号

## Slide 13: DFTとフーリエ変換の関係
フーリエ変換の式
DFTでは だから

## Slide 14: DFTとZ変換の関係
Z変換の式
DFTでは だから
とすることができる。

## Slide 15: DFTとZ変換の対比
 | 時間信号 | 周波数 スペクトル
Z変換 | 任意個数の離散信号 | 連続スペクトル (プログラム処理困難） ⇒ 理論検討用
DFT | N点の離散信号 | N点の離散スペクトル (プログラム処理容易） ⇒ 実用的

## Slide 16: 離散系角周波数Ωの導入
正規化周波数 F = f / fs に対応する角周波数 Ω = 2π f / fs
を導入すると と単純な式で
表現できる。信号の帯域 f = －fs / 2 ～ fs /2 は
Ω = －π ～ π と標本化周波数 fs に依存しない表現が
可能となる。

## Slide 17: （４）ＤＦＴのアナログ的解釈 ディジタル信号をアナログのパルス列信号と考える
DFTはN個の時間信号の数列とN個のスペクトルの数列との関係であるが，ディジタル信号をアナログのパルス列信号と考える。
k
0
1
2
3
4
5
x(0)
x(1)
x(2)
x(3)
x(4)
x(5)
x(k)={x(0), x(1), x(2), x(3), x(4), x(5)}

## Slide 18: 離散かつ周期的な信号とスペクトルの対応関係と捉える （ディジタル信号特有の「折り返し」や「回り込み」はこのせい）
DFTの周波数スペクトルは離散的で，時間信号は周期的。
x(k)
f
N
0
N / 2
ーN / 2
X(p)
0
N
2N
－N
k
N
fs / 2
ーf s / 2
離散
連続周期
離散
離散周期
信号
スペクトル
N個の信号
N個の
スペクトル

## Slide 19: （５）スペクトルの巡回的性質 表示方法
0を中心に正負の周波数表示
DFT定義式による計算
f
0
N / 2
ーN / 2
X(p)
f
0
N / 2
ーN / 2
X(p)

## Slide 20: スペクトルの周期性
スペクトルは周期性を持つ
f
0
N / 2
ーN / 2
X(p)
一致
一致

## Slide 21: 複素共役関係
振幅特性は偶関数だが，虚部は正負逆転
⇒複素共役の関係にある
f
0
N / 2
ーN / 2
X(p)
複素共役

## Slide 22: 巡回的関係
巡回的に値が繰り返す。
0
N / 2
ーN / 2
N
2N
3N / 2
ーN
ーN
ーN＋1
ーN＋2
・
・
ーN / 2ー1
ーN / 2
ーN / 2
ーN / 2＋1
ーN / 2＋2
・
・
ー1
０
0
1
2
・
・
N / 2ー1
N / 2
N / 2
N / 2＋1
N / 2 ＋2
・
・
Nー1
N
3N / 2
3N / 2＋1
3N / 2＋2
・
・
2Nー1
2N
N
N＋ 1
N＋ 2
・
・
3N / 2ー1
3N / 2

## Slide 23: 上限周波数
■ 基本周波数 (1 / N) 周期 N
■倍周波数 (2 / N) 周期 N / 2
・
・
・
■N / 2 倍周波数 ((N / 2) / N = 1 / 2) 周期 2
（上限周波数)

## Slide 24: （６）DFTプログラム例 複素数計算用ヘッダファイルの準備
まず，複素数計算用ヘッダファイルを用意する。
以下のWebからダウンロードまたはコピー&ペーストできる。ファイル名は「Complex.h」とする。
http://souzousha.iinaa.net/www/SourceC.html#C98
このヘッダファイルをincludeすると複素数演算を使うことができる。

## Slide 25: フーリエ変換関連プログラムのダウンロード
「工学系のために複素数の話 第６巻 複素数とフーリエ変換」で示すプログラムは，以下のWebの「28. DKA法による高次代数方程式の解法」で「複素数とフーリエ変換」をクリックするとコピー＆ペーストできる。
http://souzousha.iinaa.net/www/SourceC.html#C28

## Slide 26: プログラム例
以下に示す関数は，Y1にデータが入っているものとして，Y2に処理結果を返す。データ数をnumに設定するが，numが正のときDFT，負のときはIDFTとみなしている。
void DFT_IDFT(Complex Y1[], Complex Y2[], int num){
double DN = -PI*2/num;int n=abs(num);
for(int k=0;k<n;k++){
Y2[k] = Complex();
for(int N=0; N<n; N++)
Y2[k] = Y2[k] + Y1[N]*expJ(DN*N*k);
}
if(num<0) for(int k=0;k<n;k++)Y2[k]=Y2[k]/n;
Y2[n]=Y2[0];
}