## Slide 1: ６．線型システム
６．１ 線型システムの性質
６．２ インパルス応答
６．３ 畳み込み

## Slide 2: ６．１ 線型システムの性質 （１）なぜ線型システムか？ linear system
①入力と出力の関係に乗除算がそのまま適用できるので計算が簡単で，扱いやすく制御しやすい。
②回路系や音響系など，身近に数多く存在する。

## Slide 3: （２）線型システムの定義
■定数倍・和の関係
x1(k)
x2(k)
y1(k)
y2(k)
系
(S)
y1(k) = S(x1(k))
y2(k) = S(x2(k))
a・x1(k)
a・y1(k)
系
(S)
a・ y1(k) = a・ S(x1(k))
x1(k) + x2(k)
y1(k) + y2(k)
系
(S)
y1(k) + y2(k) = S(x1(k)) + S(x2(k))

## Slide 4: 線型システムのイメージ
■定数倍・和の関係
0.2
1.0
0.3
1.5
0.5
2.5
0.2×1.5=0.3
0.2＋0.3 = 0.5
1.0×1.5 = 1.5
1.0＋1.5 = 2.5
入力 x(k)
出力 y(k)
系
系
系

## Slide 5: （３）時不変系 time invariant system
■時間が経過しても特性が変化しない系
（同じ τ の後，同じ入力なら同じ出力）
x1(k)
y1(k)
系
(S)
y1(k) = S(x1(k))
x1(k－ τ )
y1(k－ τ )
系
(S)
y1(kー τ ) = S(x1(kー τ ))
（系や信号の）
定常性ともいう

## Slide 6: 時不変性のイメージ
■時間遅れは，そのまま時間遅れ
τ
入力 x(k)
出力 y(k)
系
系
τ

## Slide 7: （３）線型時不変系 LTIシステム：Linear Ｔime Invariant Ｓystem） 以下，LTIシステムと略称する
■ディジタル信号処理では，線形時不変系が前提
■ただし，
短時間の間に大きく変化しなければ，
ある程度の時変性には対応可能。
⇒ 適応信号処理

## Slide 8: （４）ＬＴＩシステムの重要な性質
■ＬＴＩシステムに正弦波（sin波）信号を入力すると波形は変わらない。
■同じ周波数で，振幅と位相だけが変化する。
■ただし，余弦波（cos波）は π/2 だけ位相がずれた正弦波と考える。

## Slide 9: 一般の信号を入力すると 波形は大きく変化する
■周波数によって振幅特性，位相特性が異なるので，その合成波としての一般の信号は，入力波形と出力波形は大きく異なる。

## Slide 10: 【参考】単なる伝送路の波形 単純な無限延長線路でも... 回路が入ったらもっと変化する
■周波数に依存した振幅変化と位相遅れ
入力信号
出力信号
R： 伝送路の抵抗，L：伝送路の自己インダクタンス，
C：GNDとの静電容量，G：GNDとのコンダクタンス
式展開については，拙著「『伝送・交換テキスト』（日本理工出版会）
3.2節（6）一次定数と伝播定数の関係」を参照。

## Slide 11: （５）正弦波 線型代数とＬＴＩシステム
■正弦波はLTIシステムの固有関数とみなしてよい
A・x = λ x
A : 行列
LTIシステム
正弦波
x : 固有ベクトル
λ : 固有値
x : 固有ベクトル
正弦波
振幅変化
位相遅れ

## Slide 12: 正弦波の変化量
■振幅と位相変化を G(Ω) = |G(Ω)|・e jθ(Ω)と表現すると
LTI
システム
正弦波
e j Ω k
G(Ω)・e jΩk
【定数 X(Ω) 倍】
LTI
システム
X(Ω)・e j Ω k
X(Ω)・ G(Ω)・ e jΩk
【総和】
LTI
システム
x (k) = Σ X(Ω)Ω・e j Ω k
y (k) = Σ X(Ω)Ω・ G(Ω)・ e jΩk
入力の個々の周波数成分が分かれば出力が分かる

## Slide 13: 個々の周波数Ωに対するG(Ω)が分かれば…
■すべての入力信号 x (k)に対する出力 y (k)が分かる。
LTI
システム
G(Ω)
正弦波
e j Ω k
G(Ω)・e jΩk
G(Ω)を「周波数特性」という

## Slide 14: （６）周波数特性の一般的定義
■周波数領域で定義される。
LTI
システム
G(Ω)
入力信号スペクトル
X(Ω）
出力信号スペクトル
Y(Ω)
周波数特性の定義 ：
（出力スペクトルと入力スペクトルの比）
特に
を「振幅特性」という。

## Slide 15: （７）Ｚ変換で考えると… 周波数特性＝伝達関数
■入力にG(z)倍したのが出力となる。
LTIシステム
インパルス応答 g(k)
伝達関数 G(z)
伝達関数の定義 ：
（出力Z変換と入力Z変換の比）
X (z）
x (k）
Y (z)
y (k）

## Slide 16: 【まとめ】
①正弦波は線型変換の固有関数である。
⇒正弦波を入力したら正弦波が出力される。
②固有値は周波数特性（伝達関数）である。
⇒周波数特性が分かれば，
入力に対する出力が分かる。

## Slide 17: 【特に非線形系について】
①非線形系は，線形系が満足されないことであるが，厳密にはすべてが非線形系である。
②非線形系の程度が十分小さいとき，あるいは入力の範囲を狭めたときに線形的振る舞いをみせるとき，線形系とみなして処理を行う。
③非線形の程度が大きい場合，何らかの対処が必要であり，これらの対処に対する処理時間が余計にかかる。
④非線形の場合，高調波ひずみが発生することが多い（音が割れる，雑音が入るなど）