## Slide 1: ６．線型システム
６．１ 線型システムの性質
６．２ インパルス応答
６．３ 畳み込み

## Slide 2: ６．３ 畳み込み （１）線形系の畳み込み演算
線形系の出力 y(k)は入力信号 x(k) と系のインパルス応答 g(k) との畳み込み演算(＊)で表現することができる。

## Slide 3: 単位サンプル信号を用いた信号表現
入力信号 x(k) は，
①単位サンプル信号 δ(k)のシフトδ(kーm)
②定数(x(m))
を乗じた値の総和として表現される。

## Slide 4: 単位サンプル信号を用いた信号表現の例
0
1
2
0
m
k
k
1
0
1
2
k
0
1
2
k
0
1
2
k
=
+
+

## Slide 5: 線形系の入出力関係
G
G
G
G

## Slide 6: 畳み込みのイメージ（その１）
時間 k
x とgの添え字が逆順
g(0)
g(1)

## Slide 7: 畳み込みのイメージ（その２）
0
1
2
k
倍
倍
倍
+
0
1
2
3
1
+
+
k
k
k
インパルス応答
入力
時不変
定数倍
和
出力
G
g(k)
G
G

## Slide 8: 畳み込みの整理
■インパルス応答を知れば，任意の入力に対する出力 y (k)を計算することができる。
：系に対する入力信号
：系のインパルス応答
：系の出力信号

## Slide 9: （２）畳み込みの可換性
インパルス応答が g (k) である系に
信号 x(k) を入力したときの出力
=インパルス応答が x (k) である系に
信号 g(k) を入力したときの出力

## Slide 10: （３）因果性を考慮した表示
インパルス応答の因果性： m < 0 のとき g (m) = 0
因果性考慮

## Slide 11: さらに入力の因果性を考慮して
入力の因果性： m < 0 のとき x (m) = 0
たとえば，k = 2のとき
x(0) x(1) x(2)
g(2) g(1) g(0)

## Slide 12: （４）畳み込みと信号長
インパルス応答信号の長さ ： Lip
入力信号の長さ ： Lin
とすると，出力信号の長さ Lout は
Lin ≧ Lip のとき Lout = Lip ＋ Lin
Lip
Lin
Lout = Lip+Lin
インパルス
応答
入力
出力
最後の信号

## Slide 13: （５）Ｚ変換 Z変換と多項式
X(z) = x(0) + x(1)z－1 + x(2)z－2 + ...
G(z) = g(0) + g(1)z－1 + g(2)z－2 + ...
G(z) X(z) = g(0)x(0) + (g(0)x(1) + g(1)x(0)) z－1 +
(g(0)x(2) + g(1)x(1) + g(2)x(0))z－2 + ...
y(0)
y(1)
y(2)
畳み込みの式！
Z変換の積＝入力の畳み込み結果のZ変換

## Slide 14: Z変換と時間領域の畳み込み
g(k) ＊ x(k) = y(k)
時間領域の
入出力関係
G(z) ・ X(z) = Y(z)
周波数領域の
入出力関係
Z変換

## Slide 15: Z変換の性質
①時間領域の畳み込みがZ変換の積
②系のインパルス応答 g(k) のZ変換 G(z) が伝達関数となる。
③伝達関数 G(z) に z = e jΩ を代入すると周波数特性が得られる。
④時間遅延（シフト）させるときの演算が簡単
Z[x(n－k)] = z－k Z[x(n)]

## Slide 16: （６）畳み込みの種類
①直線畳み込み（線形畳み込みともいう）
これまで説明してきた畳み込み
②円状畳み込み（巡回畳み込み，循環畳み込みともいう）
周期信号同士の直線畳み込み結果をその周期で切り出したもの。
＊
＝
（入力）
（インパルス応答）
（出力）

## Slide 17: 円状畳み込み
①DFTでは周期化信号を扱う。
⇒特定の周期で入力信号を切り出す必要。
＊
＝
N
N
N
Nの範囲からはみ出した部分が回りこむ現象

## Slide 18: 円状畳み込みの順序
①周期化した後に畳み込む。
②インパルス応答と畳み込んだ後，周期化
x(k)
周期化
（＝パルス列との直線畳み込み）
インパルス応答 g(k)
との直線畳み込み
g(k)
x(k)
周期化
インパルス応答 g(k)
との直線畳み込み
g(k)

## Slide 19: 周波数変換と畳み込みの関係
Z変換の積 ⇔ 直線畳み込み
（物理的演算）
DFTの積 ⇔ 円状畳み込み
（周期化という人工的な都合）
【参考】（以下を思い出そう）
フーリエ変換の積 ⇔ 直線畳み込み

## Slide 20: インパルス応答・周波数特性
畳み込み
y(k) = x(k)＊g(k)
積
Y(z) = X(z)・G(z)
インパルス応答
g(k)
伝達関数
G(k)
周波数特性
G(k)
DFT
z = ejΩ
逆DFT
逆Z変換
Z変換