## Slide 1: ７．ディジタルフィルタ
７．１ ディジタルフィルタとは
７．２ フィルタの種類と伝達関数
７．３ 極と零点によるフィルタの特性解析
７．４ フィルタの実行
７．５ フィルタの設計

## Slide 2: ７．２ フィルタの種類と伝達関数 （１）FIRフィルタとIIRフィルタ
①FIR(Finite Impulse Response)フィルタ
有限 インパルス 応答
（非巡回型フィルタともいう）
②IIR (Infinite Impulse Response)フィルタ
無限 インパルス 応答
（巡回型フィルタ ともいう）
【注】再帰型と非再帰型という用語の場合は，
戻りがあるかどうかをいう。
非再帰方型はFIRを複数段横に並べたものと同じ。

## Slide 3: FIRフィルタ
FIRフィルタ＝有限インパルス応答フィルタ＝非巡回型フィルタ
T
＋
c
x(k)
出力 y(k)
入力 x(k)
x(kー1)
cx(kー1)
時刻 | k | ・・・ | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | ・・・
入力 | δ(k) | ・・・ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・
出力 | y(k) | ・・・ | 0 | 0 | 1 | c | 0 | 0 | ・・・
有限長
（この場合は2)
インパルス応答

## Slide 4: IIRフィルタ
IIRフィルタ＝無限インパルス応答フィルタ＝巡回型フィルタ
T
＋
c
x(k)
出力 y(k)
入力 x(k)
x(kー1)
cx(kー1)
時刻 | k | ・・・ | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | ・・・
入力 | δ(k) | ・・・ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・
出力 | y(k) | ・・・ | 0 | 0 | 1 | c | c2 | c3 | ・・・
無限限長
インパルス応答

## Slide 5: 不安定なIIRフィルタ
IIRフィルタ＝無限インパルス応答フィルタ＝巡回型フィルタ
T
＋
c
x(k)
出力 y(k)
入力 x(k)
x(kー1)
cx(kー1)
インパルス応答 ＝ { 1, c, c2, c3, ・・・｝
| c | ≧ のとき 発散

## Slide 6: 不安定なアナログ系の例
ハウリング（howling）
スピーカ
マイク
アンプ
スピーカからの音
＋人の音声
増幅

## Slide 7: 一般形
標準的には以下のように構成
出力 y(k)
入力 x(k)
x(kー1)
T
T
T
bQ
b1
b0
b2
＋
＋
＋
x(kー2)
x(kーQ)
x(k)
y(kー1)
T
T
T
aP
a1
a2
＋
＋
＋
y(kー2)
y(kーP)
y(k)

## Slide 8: 遅延器節約形
遅延器を節約するために
以下のように構成するときもある。
出力 y(k)
入力 x(k)
w(k)
T
T
T
bQ
b1
b0
b2
＋
＋
＋
x(k)
aQ
a1
a2
＋
＋
＋

## Slide 9: （２）ディジタルフィルタの差分方程式
一般形は，以下の差分方程式で記述することができる。
（IIRのとき）
（FIRのとき）
【用語】
次数 ： FIRの遅延器の数（上記の場合Q次）
(伝達関数にしたときの多項式の次数）
タップ数：係数 biの数（上記の場合 Q + 1)
（FIRはIIRの P = 0のときとみなしてよい）

## Slide 10: （３）ディジタルフィルタの伝達関数
差分方程式をZ変換すると
したがって伝達関数は
分子にフォワード部分の係数
分母にバックワード部分の係数
（正負の符号逆転）
注意

## Slide 11: 遅延器省略形の場合
差分方程式は
Z変換すると
したがって伝達関数は，以下のように一般形と同じになる。

## Slide 12: 伝達関数の分母と分子は，z－1に関する多項式
①多項式
②根が求まると，
式を因数分解した形で表すことができる。
は，複素数，重根（重根は重なっている数の分を
含める）をも含めると
多項式の次数の数の根を持つ。
③なお， のとき

## Slide 13: 伝達関数の分母・分子を因数分解
伝達関数の分母・分子を因数分解して以下のように表現することができる。
ここで，qi : 分子多項式＝0としたときの根，
pi : 分母多項式＝0としたときの根である

## Slide 14: 極と零点
伝達関数 = 0 の点を零点，伝達関数 = ±∞ の点を極という。
言い換えれば，伝達関数の分子 = 0，すなわち z = qi のとき零点，伝達関数の分母 = 0，すなわち z = pi のとき極である。