## Slide 1: ７．ディジタルフィルタ
７．１ ディジタルフィルタとは
７．２ フィルタの種類と伝達関数
７．３ 極と零点によるフィルタの特性解析
７．４ フィルタの実行
７．５ フィルタの設計

## Slide 2: ７．４ フィルタの実行 （１）考え方
①基本的には差分方程式を
DSPやワンボードのプログラムで実行。
②PCでのシミュレーションで実行。
ワンボードでのプログラムに移行できるようなプログラミングスタイルが望ましい。
単なる学習用のときはこれで十分。

## Slide 3: 実行サイクル
①サンプリング間隔対応のタイマ割り込みで実行開始
②信号入力と過去の入力記憶
③信号処理（DSPでは「ユーザ処理」という）
④信号出力と過去の出力記憶
通常，DSPでは①，②，④は共通化され，
③と，②および④とのインターフェースが規定される。

## Slide 4: プログラミング上での留意点
①DSPでは浮動小数点演算プロセッサ，乗除算が用意されていることが多いが，通常の 8 bitsワンボードでは浮動小数点演算や乗除算演算が用意されていないことが多い。
②整数の乗除算は簡単なプログラムで可能。
③浮動小数点のソフトによる演算も可能だが時間がかかる。
④浮動小数点の乗算の替わりに，元の値×整数値／10 n で処理してもかまわない。

## Slide 5: 実装上の留意点
①電源投入直後の信号は捨てること。電圧が安定するまで待つ。（何秒待つかは回路特性による）
②入力信号を待ち行列で表現し，処理を通常プログラムで処理するか，タイマ割込み時にすべて信号処理を行うかは，処理時間とのトレードオフ。
③信号処理時間が，許容処理時間の範囲内に納まらない場合，プログラミングの改善，アルゴリズムの改善を行う必要がある。

## Slide 6: （２）標準処理パターン
信号入力
信号出力
入力信号記憶
出力信号記憶
信号処理
待ち行列 x(k)
待ち行列 y(k)
待ち行列と言っても
信号処理の場合
単なる上書き

## Slide 7: 高速化を図るならサボることが大事 待ち行列でオーバーフローチェックをしない
複素数演算を可能とするには上記 int を Complex にする
int init(int Que[],int Qmax){
int i;
for(i=0;i<Qmax;i++) Que[i]=0;
return 0;
}
int enQue(int Que[], int pQue, int Qmax, int X){
pQue--;if(pQue<0) pQue=Qmax-1;
Que[pQue]=X;
return pQue;
}
int getQ(int Que[], int pQue, int Qmax, int k){
int i=pQue+k; if(i>=Qmax) i-= Qmax;
return Que[i];
}

## Slide 8: （３）ＦＩＲフィルタのベクトル表現
畳み込みはインパルス応答bとxとの内積演算

## Slide 9: 畳み込み演算は単なるベクトル演算
複素数演算を可能とするにはＱとｂを Complex にする
int convol(int Q[], int pQ, int Qm, double b[], int N){
int i;double T=0;
for(i=0;i<N; i++)T+=getQ(Q,pQ,Qm,i)*b[i];
return (int)T;
}

## Slide 10: （４）畳み込みとＤＦＴ
■畳み込みは計算量が多い
（時間領域） （周波数領域）
畳み込み 積
■DFTを使って周波数領域で「積」として計算すれば，
DFTの計算量はかかるが，計算量はQ ⇒ log2 Q
■ただし，DFT計算のための遅延時間発生

## Slide 11: ＤＦＴの積
■DFTの積は，時間領域では円状畳み込みに相当する。すなわち回り込みが発生するのは，前述したとおり。
■DFTを2N点で行えば，回り込みの影響はなくなる。
予め，後に時間信号 0 を付加して長さを2倍にし，
DFTを実行 ⇒ 直線状畳み込みと同等の結果

## Slide 12: DFTを用いたFIRフィルタの実行（その１）
■フィルタは時不変（固定係数）とする
N
0詰め
2N
切り出し
（方形窓）
DFT
X(p, k)
x(k)
0詰め
bi
B(p)
DFT
2N
Y(p, k) = B(p)・X(p, k)
逆DFT

## Slide 13: DFTを用いたFIRフィルタの実行（その２）
（overlap & add法）
N
x(k)
2N
N
N
F - 1(B・X )
y(k)
＋
＋

## Slide 14: （５）時変フィルタ 代表的雑音抑制フィルタ
■ウイナー（Wiener）フィルタ
PN (p, k)： 定常雑音のパワースペクトル（実測)
PS (p, k)：信号のパワースペクトル
（受信信号のパワーからPN (p, k)を減算して推定）

## Slide 15: 時変フィルタの場合のDFTの適用
（overlap & add法）
N
x(k)
2N
X(p, k )
y(k)
2N / 4シフト
0 詰め
0 詰め
0 詰め
2N
DFT
2N
DFT
B・X
逆DFT
B・X
逆DFT
2N
DFT
B・X
逆DFT
フィルタリング
B(p, k)
＋
＋
窓かけ