## Slide 1: ４．サンプリング定理
４．１ A/D変換とD/A変換
４．２ サンプリング定理
４．３ D/A変換
４．４ 量子化

## Slide 2: ４．４ 量子化 （１）量子化誤差
連続量の振幅 ⇒ 有限個の離散値
誤差が発生。この誤差を量子化誤差という

## Slide 3: （２）量子化過程の例
以下の例を用いる
小数点以下桁数 = n になっている

## Slide 4: 量子化過程の例
量子化レベル，量子化ステップサイズ
量子化の
範囲
量子化
ステップ
サイズ
量子化
レベル
xa(t) = (0.9) t
xq(n ) 四捨五入
xq(n ) 切捨て
T

## Slide 5: 切捨てと四捨五入の違い
切捨て誤差 : 0 ～ ーΔ
四捨五入誤差 : ー0.5 Δ ～ 0.5 Δ
【平均誤差】
切捨て : ー0.5 Δ
四捨五入 : 0

## Slide 6: 量子化レベル
離散信号 x(n) の定義域を xmin ～ xmax，
量子化レベル数を L とすると

## Slide 7: 【発展】 音は小さいほど雑音が大きく聴こえる
音声信号は，相対誤差で評価する必要がある。
正弦波の場合の量子化誤差（相対誤差）分布
（横軸：正弦波の値 －1～1）
（横軸：角度 0 ～2π）

## Slide 8: 量子化雑音の低減方法
①非線形量子化
②予測符号化
③適応量子化

## Slide 9: 非線形量子化（その１）
標本値が大きいほど量子化ステップを大きくする（例）対数圧縮伸縮
SN比改善

## Slide 10: 非線形量子化（その２）
式

## Slide 11: 非線形量子化（その３）
式

## Slide 12: 非線形量子化（その４）
量子化誤差

## Slide 13: 非線形量子化（その５）
低レベルCPUを使う場合，実装上はlog関数計算の
替わりに表索引を行い，線形補間を行う。

## Slide 14: 線形予測符号化
信号波形は離れた標本間に相関がある⇒これを利用
Ｔ
Ｔ
Ｔ
Ｔ
＋
＋
＋
＋

## Slide 15: 差分ＰＣＭ（ＤＰＣＭ）
現在の標本値と1つ前の標本値の差は小さい⇒これを利用
符号化のビット数を少なくできる。
（同じビット数なら量子化誤差を少なくできる）
Ｔ
＋
符号化
＋
ー

## Slide 16: 適応ＤＰＣＭ（ＡＤＰＣＭ）
予測誤差の2乗平均値を最小とする予測係数を用いる適応線形予測
誤差の変化に適応して量子化ステップを変化させる
＋
適応量子化
＋
ー
符号化
＋
適応予測
＋
＋